Zał. nr 1

KOSZTORYS  OFERTOWY

na  awaryjny remont przepustów w  ciągu  dróg  powiatowych na terenie powiatu mieleckiego

| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przepust ( 60 w m. Brzyście w c. dr. pow. nr 1 145 R Młodochów – Brzyście, km 5+975 |
| 1 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm F = 5(6 = 30 m2 | m2 | 30 |  |  |
| 2 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o gr. w-wy 20 cm F = 5(6 = 30 m2 | m2 | 30 |  |  |
| 3 | Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. kat. III ze złożeniem urobku po jednej str. wykopu V = [(6+0,76)/2(2,0+0,76(0,4 - ((0,762/4](9 = 59,5 m3 | m3 | 59,5 |  |  |
| 4 | Rozebranie zniszczonego przepustu ( 60 L = 9 mb | mb | 9 |  |  |
| 5 | Wykonanie ławy odcinającej wody podskórne z betonu klasy C 20/25 V = 10(0,8(0,5 = 4 m3 | m3 | 4 |  |  |
| 6 | Wykonanie części przelotowej przepustu ( 60 : - spadek dna przepustu io = 1 % - grubość ławy z tłucznia - 40 cm - ilość tłucznia 10(0,76(0,4 = 3,04 m3 L = 9 mb | mb | 9 |  |  |
| 7 | Wykonanie obudowy wlotu przepustu - ścianki czołowej ( wraz z transportem betonu ) - - długość murka - 1,96 mb - ścianka z betonu klasy C 25/30 - fundament z betonu klasy C 20/25 V = 2,8 m3 – j.w. | m3 | 2,8 |  |  |
| 8 | Mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem ubijakami - gr. kat. III V = 59,5 m3 – j.w. | m3 | 59,5 |  |  |
| 9 | Wykonanie podbudowy z tłucznia - gr. w-wy po zagęszczeniu 30 cm (wraz z transportem ) F = 30 m2 - j.w. V = 30 ( 0,3 = 9 m3 | m2 | 30 |  |  |
| 10 | Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego - gr. w-wy po zagęszczeniu 6 cm (wraz z transportem ) F = 30 m2 - jw. G = 30(0,06(2,45 =4,41 Mg | m2 | 30 |  |  |
| 11 | Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej - gr . w-wy po zagęszczeniu 4 cm (wraz z transportem) F = 30 m2 G = 30(0,04(2,45 = 2,94 Mg | m2 | 30 |  |  |
| 12 | Oczyszczenie rowów przydrożnych oraz cieku – grubość namułu 20 cm L = 4(15 = 60 mb | mb | 60 |  |  |
| Przepust ( 60 w m. Czermin w c. dr. pow. nr 1 152 R Borowa – Czermin – Wola Mielecka - Przecław, km 5+160 |
| 13 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm F = 5(6 = 30 m2 | m2 | 30 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o gr. w-wy 20 cm F = 5(6 = 30 m2 | m2 | 30 |  |  |
| 15 | Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. kat. III ze złożeniem urobku po jednej str. wykopu V = [(6+0,76)/2(2,0+0,76(0,4 - ((0,762/4](9 = 59,5 m3 | m3 | 59,5 |  |  |
| 16 | Rozebranie zniszczonego przepustu ( 60 L = 9 mb | mb | 9 |  |  |
| 17 | Wykonanie części przelotowej przepustu ( 60 : - spadek dna przepustu io = 1 % - grubość ławy z tłucznia - 40 cm - ilość tłucznia 10(0,76(0,4 = 3,04 m3 L = 9 mb | mb | 9 |  |  |
| 18 | Wykonanie obudowy wlotu przepustu - ścianki czołowej ( wraz z transportem betonu ) - - długość murka - 1,96 mb - ścianka z betonu klasy C 25/30 - fundament z betonu klasy C 20/25 V = 2,8 m3 – j.w. | m3 | 2,8 |  |  |
| 19 | Mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem ubijakami - gr. kat. III V = 59,5 m3 – j.w. | m3 | 59,5 |  |  |
| 20 | Wykonanie podbudowy z tłucznia - gr. w-wy po zagęszczeniu 30 cm (wraz z transportem ) F = 30 m2 - j.w. V = 30 ( 0,3 = 9 m3 | m2 | 30 |  |  |
| 21 | Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego - gr. w-wy po zagęszczeniu 6 cm (wraz z transportem ) F = 30 m2 - jw. G = 30(0,06(2,45 =4,41 Mg | m2 | 30 |  |  |
| 22 | Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej - gr . w-wy po zagęszczeniu 4 cm (wraz z transportem) F = 30 m2 G = 30(0,04(2,45 = 2,94 Mg | m2 | 30 |  |  |
| 23 | Oczyszczenie rowów przydrożnych oraz cieku – grubość namułu 20 cm L = 4(15 = 60 mb | mb | 60 |  |  |
| 24 | CENA NETTO (suma pozycji od 1 do 23) : |  |
| 25 | PODATEK VAT [23 % od pozycji 24] : |  |
| 26 | CENA BRUTTO (suma pozycji 24 i 25) : |  |